附件2：

商贸流通场所消防安全自查检查标准

为进一步贯彻落实国务院安全生产委员会办公室以及省、县关于加强冬春火灾防控工作要求，结合商贸流通业实际，制定了大型综合体（商场）、会展、农贸市场、超市等场所消防安全自查检查标准。

一、大型综合体（商场）、会展

1．不允许在经营区、库房区设置员工宿舍或值班宿舍；

2．严禁违规长时间使用电磁炉、热水器、微波炉等大功率电器；

3．儿童游乐场、游艺场场所内设置的使用蓄电池驱动的游戏机、骑行（乘坐）玩具等娱乐设施，应定期检查蓄电池等电气线路情况；

4．禁止违规采用可燃易燃泡沫、海绵等材料装修装饰；

5.组织促销活动未制定相应消防安全应急预案，完善应急处置措施；

6．节庆活动期间，禁止在临时装饰物（氢气球、易燃可燃物挂件、仿真圣诞树等）敷设电气线路、周边设置高温电器设备；

7．严禁电动自行车乱停乱放、充电；

8．严禁私拉乱接电气线路、违规使用插线板、超负荷用电；

9．严禁存放易燃易爆危险物品；

10．建筑消防设施应保持完整好用。

二、农贸市场、超市

1.节庆活动期间，禁止在临时装饰物（氢气球、易燃可燃物挂件、仿真圣诞树等）敷设电气线路、周边设置高温电器设备；

2.消防安全责任、消防安全制度、消防安全操作规程未建立或不落实的，灭火和应急疏散预案未制定或不演练的；

3.疏散通道、疏散楼梯和安全出口的设置、数量不符合消防技术标准的；消防车通道是否畅通、公共消防水源设置不符合消防技术标准的；

4.锁闭、堵塞或占用消防疏散通道，在公共区域的外窗及集体住宿房间的外窗安装金属护栏，影响安全疏散和应急救援的；

5.建筑物内进行电、气焊等明火作业时，未将施工区和使用区进行防火分隔、未清除动火区域的易燃可燃物、未配置消防器材、未安排专人监护，违章作业的；

6.经营场所或集体宿舍等公共区域楼道停放电动自行车的；

7.自动消防设施操作人员未持证上岗，员工未经消防安全培训的。